## Slide 1
PF-FSWET
合成基钻井液润湿剂
PF-FSWET是一种非离子表面活性剂，作为润湿剂用在合成基钻井液体系，吸附在固体表面使颗粒表面油润湿。
www.cosl.com.cn
中海油田服务股份有限公司
河北省廊坊市三河燕郊行宫西大街81号sungang@cosl.com.cn
+86-10-8452 2465
本信息仅供参考，COSL对该部分的信息不做任何担保和保证。所有涉及到的产品和质量保障应遵守销售条款。本文件中的内容不具法律效应，也不是有效的法律建议。
Revised: 2021-4-25
性能指标 | 
外观 | 淡棕黄色液体
闪点（开口），℃ | ≥120
密度， g/cm3 | 1.02-1.06
pH | 5-7
技术说明书
应用范围
提高固体颗粒的油润湿性；
提高乳液稳定性；
提高固体颗粒悬浮稳定性。
包装储运
包装要求：塑料桶或按用户要求；
包装规格：200 L/桶或按用户要求；
贮存条件：贮存在干燥、通风良好的地方，远离热源、火源。
主要特征
适用于合成基钻井液体系；
应用温度： ≤220℃ (≤ 430℉ ) ;
推荐加量： 12-20kg/m3 (4-7ppb )。

## Slide 2
PF-FSWET
恒流变合成基钻井液润湿剂
发布日期： 2024-6-10
www.cosl.com.cn
中海油田服务股份有限公司
河北省廊坊市三河燕郊行宫西大街81号
zhangxd11@cosl.com.cn
+86-10-8452 2344
本信息仅供参考，COSL对该部分的信息不做任何担保和保证。
所有涉及到的产品和质量保障应遵守销售条款。本文件中的内容不具法律效应，也不是有效的法律建议。
理化性能 | 
外观 | 淡棕黄色液体
闪点(开口),℃ | ≥120
密度，g/cm3 | 1.04±0.02
pH值 | 5-7
PF-FSWET是非离子类表面活性剂，作为润湿剂用于恒流变合成基钻井液体系，吸附在固体表面使其转变为油润湿，提高体系稳定性，需与主乳化剂PF-FSEMUL、辅乳化剂PF-FSCOAT配合使用。
主要特性
有效提高固体颗粒亲油性
能够提高乳液稳定性
有效提高固体颗粒悬浮稳定性
技术说明书
包装储运
包装要求：塑料桶或按用户要求
包装规格：200L/桶或按用户要求
贮存条件：贮存在干燥通风处，远离热源、火源
应用范围
适用于恒流变合成基钻井液体系
适用温度：≤180℃（350℉）
推荐加量：12-20kg/m3（4-7ppb）