## Slide 1
PF-FSEMUL
恒流变合成基钻井液主乳化剂
发布日期： 2024-6-10
www.cosl.com.cn
中海油田服务股份有限公司
河北省廊坊市三河燕郊行宫西大街81号
zhangxd11@cosl.com.cn
+86-10-8452 2344
本信息仅供参考，COSL对该部分的信息不做任何担保和保证。
所有涉及到的产品和质量保障应遵守销售条款。本文件中的内容不具法律效应，也不是有效的法律建议。
理化性能 | 
外观 | 琥珀色粘稠液体
密度，g/cm3 | 0.96±0.02
倾点,℃ | ≤-8
技术说明书
包装储运
包装要求：塑料桶或按用户要求
包装规格：200L/桶或按用户要求
贮存条件：贮存在干燥通风处，远离热源、火源
PF-FSEMUL 是脂肪酸类表面活性剂，作为主乳化剂用于恒流变合成基钻井液体系，可降低油/水界面张力，形成稳定的油包水乳液，需与辅乳化剂PF-FSCOAT、润湿剂PF-FSWET配合使用。
主要特性
显著提高乳液稳定性
一定程度降低高温高压滤失
能够提高低剪切速率粘度
能够提高体系抗温稳定性
应用范围
适用于恒流变合成基钻井液体系
适用温度：≤220℃（430℉）
推荐加量：7-16kg/m3（2.5-5.5ppb）