## Slide 1
PF-NSEAL
纳米胶乳封堵剂
发布日期: 2024-6-10
www.cosl.com.cn
中海油田服务股份有限公司
河北省廊坊市三河燕郊行宫西大街81号
zhangxd11@cosl.com.cn
+86-10-8452 2344
本信息仅供参考，COSL对该部分的信息不做任何担保和保证。
所有涉及到的产品和质量保障应遵守销售条款。本文件中的内容不具法律效应，也不是有效的法律建议。
理化性能
外观
白色乳液
pH
8-10
密度，g/cm3
1.02-1.04
粒径，nm
200-500
技术说明书
应用范围
良好的热稳定性
良好的抗盐性
良好的配伍性
包装储运
包装要求：桶装或按用户要求
包装规格：200L/桶或按用户要求
贮存条件：贮存在干燥处，远离热源、火源和强氧化剂
PF-NSEAL是一种纳米级可变形的聚合物胶乳。适用于水基、非水基钻井液，可封堵泥页岩的纳米级孔隙和微裂缝，有效降低钻井液在泥页岩的孔隙压力传递速度，提升井壁稳定性。
主要特性
封堵泥页岩地层，提升井壁稳定性
适用于水基、非水基钻井液体系
适用温度： ≤176℃ (350℉)
推荐加量：10-30kg/m3 (3.5-10.5ppb)
应用限制：不适用于储层钻开液